## Slide 1
自动控制原理
冯俊杰 博士/教授
物理与电气工程学院

## Slide 2
控制理论：
自动化、电气工程等的重要理论基础
研究自动控制共同规律的技术科学
自动控制原理
自动控制技术应用
自动控制系统

## Slide 3
课程的性质和特点
自动控制是从方法论的角度来研究系统的建立、分析与设计。
《自动控制原理》是专业基础课，是自动控制理论的基础课程，该课程与其它课程的关系如下：
高等数学（微积分）
电机与拖动
模拟电子技术
线性代数
电路分析（电工学）
信号与系统
复变函数、拉普拉斯变换
大学物理
自动控制原理

## Slide 4: 课程学习
数学基础宽而深
控制原理抽象
计算复杂且繁琐
绘图困难
计算机数学语言
MATLAB
数值解/解析解（数学运算）

## Slide 5
1-1 自动控制的基本原理与方式
1-2 自动控制系统的分类
1-3 对控制系统的基本要求
第一章 绪论

## Slide 6
第一节 自动控制的基本原理与方式

## Slide 7
第一节 自动控制的基本原理与方式
现代的高新技术让导弹长上了“眼睛”和“大脑”，利用负反馈控制原理去紧紧盯住目标
飞机导航系统
导弹制造

## Slide 8
哈勃望远镜－特殊地卫星
中巴资源卫星
控制其准确地进入预定轨道运行并回收
第一节 自动控制的基本原理与方式
人造地球卫星

## Slide 9
一列CRH3“和谐号”动车组停靠在改扩建的新北京南站站台
雷达技术
第一节 自动控制的基本原理与方式

## Slide 10
现代科学技术中的自动控制技术得到了广泛的应用
第一节 自动控制的基本原理与方式
航空航天
工业控制
家用电器
机器人

## Slide 11
控制：使被控量（或对象或过程）按照一定的规律变化。
Q2
Q1
L2
H
L1
入水口
出水口
观测
比较运算H
执行
液位控制
第一节 自动控制的基本原理与方式

## Slide 12
第一节 自动控制的基本原理与方式

## Slide 13
Q2
入水口
出水口
观测
比较运算
执行
Q1
L2
H
浮子（眼睛）
控制器（大脑）
气动阀门（手）
自动控制
自动控制：通过仪器仪表或自动化装置代替人工操
作达到一定的控制目的
第一节 自动控制的基本原理与方式

## Slide 14
第一节 自动控制的基本原理与方式
控制任务：
控制装置：
受控对象：
被控量：
维持水箱内水位恒定
气动阀门、控制器
水箱、供水系统
水箱内水位的高度

## Slide 15
第一节 自动控制的基本原理与方式
给定值：
测量装置：
比较装置：
干扰：
控制器刻度盘指针标定的预定水位高度
浮子
控制器刻度盘
水的流出量的变化都将破坏水位保持恒定

## Slide 16
第一节 自动控制的基本原理与方式
自动控制系统：指能够完成自动控制任务的设备，一般由控制装置和被控对象组成
自动控制即无人直接参与的情况下，通过控制装置（控制器）使被控对象（或过程）自动地按预定的规律运行。

## Slide 17
自动控制技术：利用外加设备或装置（控制装置、控制器），使机器、设备或生产过程（被控对象）的某个工作状态或参数（被控量）自动地按预定的规律运行（控制目标）。
被控量
应用领域：人类活动的各个领域。
第一节 自动控制的基本原理与方式
对象
控制器

## Slide 18
自动控制理论：研究自动控制共同规律的技术科学。
问题1 .如何描述一个对象？数学模型
问题2 .如何描述控制目标？性能指标
问题3 .给定对象是否满足性能指标要求？系统分析
问题4 .如何使给定对象满足性能指标？系统综合
第一节 自动控制的基本原理与方式

## Slide 19
反馈控制原理
反馈控制：将输出量送回到输入端，并与输入信号相比较产生
偏差信号，再用于控制。
第一节 自动控制的基本原理与方式

## Slide 20
典型控制系统的基本组成
第一节 自动控制的基本原理与方式

## Slide 21
检测被控对象的输出量，将其转换为电信号。
也称为传感器、传感元件。
比较设定值与实际值，产生相应的偏差信号。
将信号放大，包括信号放大和功率放大。
为改善系统性能，连接在系统中的部件。也叫
补偿元件。可以有串联补偿、反馈补偿、顺馈 补偿。
直接使输出量产生变化的部件。
将输出量引回到输入端的部件。
第一节 自动控制的基本原理与方式
设定被控量的期望值。产生系统输入量。
反馈元件
给定元件
测量元件
执行元件
矫正元件
比较元件
放大元件

## Slide 22
第一章 自动控制的一般概念
第二节 自动控制系统的分类

## Slide 23
1 开环控制
开环控制——控制装置与控制对象之间只有正向控制作用，无反向联系的控制过程。
自动控制系统基本控制方式
开环控制的输出量（被控量）对系统控制作用无影响。
第二节 自动控制系统分类

## Slide 24
第二节 自动控制系统分类
系统的控制精度完全取决于控制装置和被控对象的参数稳定性
结构简单，成本低廉，但系统抗干扰能力差
对可能出现的被控量偏离给定值的偏差没有任何修正能力，抗干扰能力差，控制精度不高。
开环控制的特点

## Slide 25
第二节 自动控制系统分类

## Slide 26
2 闭环控制
闭环控制：指控制装置与被控对象之间既有顺向作用，又有反向联系的控制过程。
显然，闭环控制的输出量（被控量）对系统的控制有影响。
第二节 自动控制系统分类

## Slide 27
第二节 自动控制系统分类
由反馈构成闭环控制方式，完成自动检测偏差的任务。
控制作用的产生是由偏差引起的，完成自动消除或者减少偏差的作用。
由于采用反馈，使系统的被控量对外界干扰和系统内部参数的变化不敏感，故闭环系统具有很强的抗干扰能力，具有较高的控制精度。
闭环控制的特点

## Slide 28
Q2
入水口
出水口
Q1
L2
H
浮子（眼睛）
控制器（大脑）
气动阀门（手）
自动控制
第二节 自动控制系统分类

## Slide 29
第二节 自动控制系统分类

## Slide 30
3 开环控制与闭环控制的比较
第二节 自动控制系统分类
1 开环控制系统结构简单，成本低廉，但抗干扰能力差，一般在简单系统中采用。
2 闭环控制系统抗干扰能力强，控制精度高，但系统结构相对复杂。另外，当参数选择不当时，系统容易产生振荡，所以稳定问题十分重要。

## Slide 31
按控制方式分类
开环控制系统：系统被控量的实际值（即输出值）不能对系统的控制产生影响。
开环控制系统不具备自动修正被控量偏差的能力，抗干扰能力差。
闭环控制系统：系统的输出能够反过来对控制产生影响。
闭环控制系统具备自动修正被控量偏差的能力，抗干扰能力强。
实际应用的系统大部分为具有负反馈的闭环控制系统
第二节 自动控制系统分类

## Slide 32
按系统输入信号的变化规律分类
分类 | 输入量 | 控制目标 | 举例
恒值控制系统 | 确定的常数 | 当有扰动作用时，使被控量以一定的精度保持在某一确定的期望值 | 炉温控制系统，电机转速控制系统
随动控制系统 | 预先未知的随时间变化的函数 | 被控量以尽可能小的误差随输入量的变化 | 雷达天线跟踪系统，函数记录仪等
程序控制系统 | 按预定规律随时间变化的函数 | 被控量迅速、准确地随输入量变化 | 数字程序控制机床
第二节 自动控制系统分类

## Slide 33
按系统中信号的连续性分类
分类 | 特征 | 
连续控制系统 | 系统中的各个环节的输入、输出信号都是时间的联系函数 | 
离散控制系统 | 系统中某处或多处的信号为脉冲序列或数码形式的信号 | 
 | 采样控制系统 | 离散信号为脉冲序列
 | 数字控制系统 | 离散信号为数码形式的信号
第二节 自动控制系统分类

## Slide 34
分类 | 特征
线性控制系统 | 构成系统的所有元件都是线性元件，其输入-输出特性为线性关系
非线性控制系统 | 构成系统的一个多多个元部件的输入-输出特性是非线性的
分类 | 特征
定常控制系统 | 系统的结构和参数在系统运行过程中不随时间变化
时变控制系统 | 系统的结构或参数在系统运行过程中随时间变化
第二节 自动控制系统分类

## Slide 35
第三节 对自动控制系统的基本要求
第一章 自动控制的一般概念

## Slide 36
常见的评价系统优劣的性能指标是从动态过程中定义出来的。对系统性能的基本要求有三个方面。
第三节 对自动控制系统的基本要求
稳： 指动态过程的平稳性。
准： 指动态过程的最终精度。
快： 指动态过程的快速性。
工程上常从稳、快、准三个方面来评价控制系统。

## Slide 37
第三节 对自动控制系统的基本要求
1.稳定性：系统在没有外加信号激励条件下，能否最终停留在一个 固定的位置上。
平衡点：系统停留的固定点。
特点：稳定性与外加输入无关，由系统结构决定。
稳定系统
不稳定系统
2.快速性：系统稳定快慢程度的性能描述。一般用过渡过程的时间来描述。
过渡过程：系统从开始运动到回到平衡点稳定下来的过程，也叫动态过程、动态。
3.准确性：系统稳定后被控制量与期望值接近程度的描述。
稳态：系统稳定后的状态。
稳态误差：系统稳定后被控制量与期望值的偏差。

## Slide 38
稳 指动态过程的平稳性
控制系统动态过程曲线
如上图所示，系统在外力作用下，输出逐渐与期望值一致，则系统是稳定的，如曲线①所示；反之，输出如曲线②所示，则系统是不稳定的。
第三节 对自动控制系统的基本要求

## Slide 39
快 指动态过程的快速性
快速性即动态过程进行的时间的长短。过程时间越短，说明系统快速性越好，反之说明系统响应迟钝，如曲线①所示。
稳和快反映了系统动态过程性能的好坏。既快又稳，表明系统的动态精度高。
第三节 对自动控制系统的基本要求

## Slide 40
准：指系统在动态过程结束后，其被控量（或反馈量）与给定值的偏差，这一偏差称为稳态误差，是衡量稳态精度的指标，反映了系统后期稳态的性能。
以上分析的稳、快、准三方面的性能指标往往由于被控对象的具体情况不同，各系统要求也有所侧重，而且同一个系统的稳、快、准的要求是相互制约的。
第三节 对自动控制系统的基本要求

## Slide 41
典型外作用
典型：（1）容易实现；（2）有代表性；（3）便于分析计算。
1.阶跃函数：
t
u
R
单位阶跃函数：R=1。
2.斜坡函数：
t
u
R
单位斜坡函数：R=1。
第三节 对自动控制系统的基本要求

## Slide 42
3.脉冲函数：
t
u
单位脉冲函数：R=1
4.正弦函数：
t
u
满足
t
u
第三节 对自动控制系统的基本要求